“华为杯”第十届北京建筑大学测绘技能实操大赛

实施细则

第一部分 总则

根据北京建筑大学第十届测绘技能实操大赛竞赛委员会会议精神，参照第九届北京市高等学校大学生测绘实践创新能力大赛实施细则，参考国家测绘职业技能鉴定基本要求，依据相关测绘规范，特制定本次测绘技能实操大赛实施细则。

- 竞赛项目

1、一级（5″）导线测量（专业组）

图根导线测量（非专业组）

2、四等水准测量

二、参赛队伍

每个参赛队由 4 名学生组成。测 151、测152班学生参加测绘专业组比赛。

土木学院15级学生参加非专业组比赛。

三、技术标准

1.《城市测量规范》CJJ/T 8-2011

2.《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898-2009

3.本细则。

凡本细则与国家标准不一致的内容，以本细则为准。

四、使用仪器

1. 全站仪：测角精度 2" 以上，测距精度 5+3ppm 以上。

2. 具有符合水准器的 DS3 光学水准仪及其配套标尺。

五、竞赛要求

1. 各队按照自己的竞赛出场顺序，在规定的时间由大赛工作人员指引下，到现场熟悉竞赛场地，同时做好竞赛的各项准备工作。

2. 裁判组长宣布竞赛开始之前，参赛队的仪器必须装箱，脚架收拢置地。

3. 裁判宣布竞赛开始，同时竞赛计时开始，计时精确到分。

4. 竞赛过程中， 若仪器发生故障，由参赛队报告现场裁判，仪器工程师到现场检查确认、并经裁判长认可后可以更换仪器重测。若经工程师检查仪器无故障，检查时间按竞赛时间计。凡在测量过程中未报告仪器故障的，竞赛结束后不能以仪器故障为由要求重测。

5. 竞赛可以重测或者返工，但初测、计算或绘图、返工的总时间不能超过竞赛总时间。重测或者返工时必须四名选手集体到场。

6. 竞赛结束时，各参赛队必须在仪器装箱、脚架收好，上交成果资料之时，竞赛计时才结束。

7. 成果一旦提交就不能再要求修改或者重测。

8. 规定轮换的测量任务必须轮换。

9. 参赛队必须独立完成所有竞赛任务， 参赛队员在竞赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。

10. 竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。选手造成设备故障或损坏，无法继续竞赛的，停止该队竞赛，不能重赛。并赔偿损坏的仪器。

11. 参赛者必须尊重裁判，服从裁判。对裁判有意见应逐级反映，不得刁难、攻击裁判。

12. 参赛队对裁判的裁决有疑议，可在规定的时间内向赛会仲裁组申诉。

六、成绩评定

竞赛成绩评定主要从参赛队的测量、成果质量和作业速度等方面考虑，采用百分制。其中测量及成果质量成绩 70 分，按照相应的竞赛细则规定计算，作业速度成绩 30 分，

裁判宣布竞赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以秒为单位。得分计算方法：

式中：为所有参赛队中用时最少的时间，为所有参赛队中用时最多的时间，为第i组用时。

最大时长限制：导线测量和四等水准测量各为1.5小时。凡超过最大时长，终止比赛。

第二部分 导线测量

本次比赛规定专业组比一级 （5″） 导线测量，非专业组比图根导线测量。

内容包含外业测量与内业平差计算（1.5小时内完成）。

比赛设计为附合路线，导线路线经过2个指定未知点，赛会为每组提供2个互相通视的平面控制点，作为附合导线的起、闭点，并互相作为定向点。

要求参赛队在规定的时间内，按照大赛要求和抽签的出场顺序进行比赛，完成现场抽签得到竞赛路线测量，现场平差计算出待定点的坐标。观测记录及坐标计算均在赛会发的《导线测量记录计算成果》上进行。

上交资料：①《导线测量记录计算成果》；②现场抽签表。

一、测量及计算要求

1.比赛路线由竞赛委员会事先设计，各组现场抽签确定自己的竞赛路线；

2.每组只能使用三个脚架，可以不用三联脚架法施测，但所有点位都必须使用脚架，不得采用其它对中装置；

3.小组成员轮流完成导线的全部观测。测量员、记录员必须轮换，每人至少观测1站、记录1站；

4.只在《导线测量记录计算成果》封面规定的位置填写参赛队的有关信息，手簿内部不得填写任何与观测数据无关的信息，违者扣分，严重的取消比赛资格；

5. 观测按方向观测法观测，专业组和非专业组的限差分别见表1和表2。

表1：  一级导线测量基本技术要求

| 水平角测量（2"级仪器） | 距离测量 |
| --- | --- |
| 测回数 | 同一方向值各测回较差 | 一测回内2C较差 | 测回数读数 | 读数差 |
| 2 | 9" | 13" | 1 | 4 | 5mm |
| 闭合差 |
| 方位角闭合差 |  |
| 导线相对闭合差 | ≤1/14000 |

注：表中n为测站数。

表2：图根电磁波测距导线测量技术要求

6.仪器的操作应符合要求，使用铅笔记录、计算，应记录完整，符合附件 1 的规定。

7.任何原始记录不得擦去或涂改，错误的成果与文字应单线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字。并在备考栏注“测错”或者“记错”。

8.角度记录手簿中秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但同一方向盘左、盘右不得同时更改相关数字，即不得连环涂改。

9.距离测量的厘米和毫米读记错误应重新观测，分米以上（含）数的读记错误可在现场更正；

10.测站超限可以重测， 重测必须变换起始度盘位置。错误成果应当正规划

去， 并注明 “超限”。

二、成绩评定

导线测量的评分主要从参赛队的作业速度、观测质量和计算成果等方面考虑，采用百分制。其中作业速度 30 分按总则要求计算。观测质量及计算成果要求如下：

1.二类成果

不合格成果称为二类成果。

观测手簿使用橡皮、测站限差超限、原始记录连环涂改、角度观测记录改动秒值、距离测量记录改动厘米或者毫米、方位角闭合差超限、相对闭合差超限等，只要其中违反1 项即为二类成果。

为了保证公平竞赛，凡是手簿内部出现与测量数据无关的字体、符号等内容，也将被视为不合格的二类成果。

二类成果不得参加评奖。

2. 观测计算质量

1）凡是违反观测、记录轮换规定的，违反1（人）次扣2 分；

2）测站重测不变换度盘，违规1 次扣2 分；

3）测站记录计算未完成就迁站，违规1 次扣2 分；

4）记录转抄，违规1 次扣2 分；

5）手簿缺少计算项或计算错误一处扣1分；

6）就字改字或字迹模糊影响识读1处扣2分；

7）观测手簿非单线或不用尺子的随意划改1处扣1分；

8）观测记录划改不注错误原因1处扣0.5分。

3.计算成果

1）平差计算，计算错误一处扣1分，最多扣10分；

2）坐标检查：求得的点的坐标与已知值比较，超过5cm为超限，每超限1点扣3分。

第三部分 四等水准测量

本次比赛规定为国家Ⅳ等水准测量，内容包含外业测量和内业平差计算。要求参赛队在规定的时间内（1.5小时），按照大赛要求和抽签的出场顺序进行比赛，完成现场抽签得到已知点、待定点组成的水准路线测量，现场平差计算，求出待定点的高程。

4名参赛选手必须轮换，4个选手共同完成计算。记录计算均使用赛会发的《四等水准测量记录计算成果》。

上交资料：①《四等水准测量记录计算成果》；②现场抽签表。

一、测量及计算要求

1.竞赛时可以不使用标尺撑杆，但尺垫必须使用。

2.参赛队信息只在《四等水准测量记录计算成果》封面规定的位置填写，成果资料内部不得填写任何与竞赛测量数据无关的任何信息。

3.手簿记录一律使用铅笔填写，记录完整，记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草，必须符合附件1的规定。

4.测量的任何原始记录不得擦去或涂改，错误的成果（仅限于米、分米读数）与文字应单线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字。并注明“测错”或者“记错”。

5. 因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测，重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应从上一个点（起、闭点或者待定点）起重测。超限成果应在备注栏注明“超限”。

6.测量员、记录员、扶尺员必须轮换，每人观测1测段、记录1测段。手簿内部不得填写任何与观测数据无关的信息。

- 每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

8.比赛结束，参赛队上交成果的同时，应将仪器脚架收好，计时结束。

9.观测采用中丝读数法单程观测，视线长度、前后视距差及其累积差、红黑面（基辅分划）读数差限差和红黑面（基辅分划）所测高差较差要求见表3。

表3 四等水准测量基本技术要求

| 视线长(m) | 前后视距差(m) | 任一测站前后视累积差 (m) | 黑红面读数差(mm) | 黑红面所测高差较差(mm) | 路线闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | ≤3.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤ |

注：L为水准路线长度，以km计。

10.观测时前、后视距离必须根据上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在竞赛测量手簿中。观测顺序为“后－后－前－前”或“后－前－前－后”。

11.水准路线各测段的测站数必须为偶数。

12.记录必须使用竞赛委员会发的《四等水准测量竞赛成果资料》，记录格式如附件4。

13.路线闭合差按表3的限差规定。高程误差配赋计算格式见附件6。表中必须写出闭合差和闭合差允许值。计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。

二、竞赛成果质量成绩评定

成绩评定主要从参赛队的作业速度、观测质量和计算成果等方面考虑，采用百分制。其中作业速度30 分按总则要求评定。本节主要是观测质量和计算成果。

1.不合格成果

不合格成果称为二类成果，主要有：观测手簿用橡皮、每测段测站数非偶数、测站限差超限、原始记录连环涂改或改动毫米位、水准路线闭合差超限等。

整个竞赛的全部测站或者大多数测站的基辅分划（红、黑面）读数差为0，为二类成果。

为了保证公平竞赛，凡是手簿内部出现与测量数据无关的字体、符号等内容，也应被视为不合格的二类成果。

不合格的二类成果不参加评奖。

2.观测与记录

1）凡是违反观测、记录轮换规定的，经裁判指出立即改正的，扣2 分。

2）骑在脚架上观测，违规一次扣1 分。

3）测站重测不变换仪器高，违规1 次扣2 分。

4）测站记录计算未完成就迁站，违规1次扣2分。

5）记录转抄，违规1次扣2分。

6）手簿缺少计算项或计算错误一处扣1分。

7）就字改字或字迹模糊影响识读1处扣2分。

8）观测手簿非单线或不用尺子的随意划改1处扣1分。

9）观测记录划改不注明错误原因1处扣0.5分。

3.计算成果

1）平差计算10分，计算错误一处扣1分，扣完为止。

2）高程检查（6分）：求得的水准点高程与已知值比较，差值：四等水准测量不得超过±3cm，二等水准测量不得超过±5mm，每超限1个点扣2分。

本细则未尽事宜，由竞赛委员会负责解释。

附件

附件 1：记录规定

1) 记录按测量顺序记录，水准测量不得空栏，水平角不得空页。

2) 手簿不得空页、撕页。

3) 不得转抄成果。

4) 不得涂改、就字改字。

5) 不得连环涂改。

6) 不得用橡皮擦，刀片刮。

附件2：一级导线观测手簿

附件4：导线近似平差计算示例

附件5：四等水准测量手簿示例

| 测 站 编 号 | 后 尺 | 下丝 | 前 尺 | 下丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 | K+黑 减 红 | 高差 中数 | 备考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |  |
|  | 后 距 | 前 距 |  | 黑面 | 红面 |  |  |  |
|  | 视距差d | ∑d |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1571 | 0739 | 后 BM1 | 1384 | 6171 | 0 |  | 后视4787 |
|  | 1197 | 0363 | 前 | 0551 | 5239 | -1 |  |  |
|  | 37.4 | 37.6 | 后-前 | +0833 | +0932 | +1 | +0.8325 |  |
|  | -0.2 | -0.2 |  |  |
| 2 | 2121 | 2196 | 后 | 1934 | 6621 | 0 |  |  |
|  | 1747 | 1821 | 前 | 2008 | 6796 | -1 |  |  |
|  | 37.4 | 37.5 | 后-前 | -0074 | -0175 | +1 | -0.0745 |  |
|  | -0.1 | -0.3 |  |  |
| 3 | 1914 | 2055 | 后 | 1726 | 6513 | 0 |  |  |
|  | 1539 | 1678 | 前 | 1866 | 6554 | -1 |  |  |
|  | 37.5 | 37.7 | 后-前 | -0140 | -0041 | +1 | -0.1405 |  |
|  | -0.2 | -0.5 |  |  |
| 4 | 1965 | 2141 | 后 | 1832 | 6519 | 0 |  |  |
|  | 1700 | 1874 | 前 N1 | 2007 | 6793 | +1 |  |  |
|  | 26.5 | 26.7 | 后-前 | -0175 | -0274 | -1 | -0.1745 |  |
|  | -0.2 | -0.7 |  |  |
| 附件6：高程误差配赋表 |  |

# Text boxes

观测日期：2012 年 7 月24 日                     测站  N2

|  | 觇 点 | 读 数 | 2C | 半测回方向 | 一测回方向 | 各测回平均方向 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 盘 左 | 盘 右 |  |  |  |  |  |
| 水 平 角 观 测 | N1 | 0 00 30 | 180 00 36 | -06 | 0 00 00 | 0 00 00 | 0 00 00 |  |
|  |  |  |  |  | 00 | 00 |  |  |
|  | A1 | 125 08 16 | 305 08 24 | -08 | 125 07 46 | 125 07 47 | 125 07 46 |  |
|  |  |  |  |  | 48 | 45 |  |  |
|  | N1 | 90 00 30 | 270 00 42 | -12 | 0 00 00 | 0 00 00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |
|  | A1 | 215 08 18 | 35 08 24 | -06 | 125 07 48 | 125 07 45 |  |  |
|  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 边长 | 平距观测值 | 平距中数 | 边长 | 平距观测值 | 平距中数 |
| N2 │ A1 | 1 | 356.784 |  | N2 │ N1 | 1 | 287.132 |  |
|  | 2 | 356.785 |  |  | 2 | 287.132 |  |
|  | 3 | 356.785 |  |  | 3 | 287.132 |  |
|  | 4 | 356.785 |  |  | 4 | 287.132 |  |
|  |  |  | 356.785 |  |  |  | 287.132 |